## Slide 1: 計算機概論 期末報告
第十一組：0711239 李勝維
0711243 施大為
0711207 高宏奕

## Slide 2: PART1 要解決的問題 － 閉合水準

## Slide 3: 什麼是水準測量?
水準測量是一種使用水準儀和水準尺測量地面點高程的方法，因其操作方法簡單、易於操作，且精度可靠，所以是目前測定地面點高程的主要方法之一

## Slide 4: 重要名詞解釋
基準面：垂直於所有垂直線之曲面
垂直線：指向地心之直線，圖中以鉛錘線表示
後視(Back sight)：簡稱B.S.，為水準儀後標尺之讀數
前視(Fore sight)：簡稱F.S.，為水準儀前標尺之讀數
基準面

## Slide 5: 基本原理
在A點(已知點)和B點(待測點)放上標尺，並在兩點之間放上水準儀以讀取A點標尺讀數(B.S.)和B點標尺讀數(F.S.)，

## Slide 6: 水準測量分類
 | 展開水準 | 附合水準 | 閉合水準
圖例 |  |  | 
起、終點 | 不同 | 不同 | 相同
終點高程 | 未知 | 已知 | 已知
檢核數據 | 不行 | 可以 | 可以
已知點
未知點
終點
終點
起點
起、終點
起點

## Slide 7
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m)
 |  |  | + | - | 
A | 1.624 |  |  |  | 50.000
TP1 | 1.247 | 1.926 |  | 0.302 | 49.698
TP2 | 3.267 | 1.275 |  | 0.028 | 49.670
B |  | 0.675 | 2.592 |  | 52.262
TP3 | 2.252 | 2.635 |  | 1.381 | 50.881
TP4 | 1.256 | 4.136 |  | 1.184 | 49.697
TP5 | 3.863 | 0.346 | 0.910 |  | 50.607
C |  | 2.658 | 1.205 |  | 51.812
TP6 | 2.385 | 1.747 |  | 0.810 | 51.002
D |  | 1.742 | 0.643 |  | 51.645
外業-測量
內業-計算

## Slide 8: 閉合水準測量
起始點與終點相同(只需一已知高程)
可以進行誤差改正
可以進行往測、返測增加精度
可以一次獲得多點位的高程
經改正後精度較高

## Slide 9: 這個程式要解決什麼問題？
輸入外業資料後，自動進行內業計算，避免因為繁瑣計算而造成的人為誤差。

## Slide 10
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 |  |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  |  |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 |  |  |  |  | 
…... | ……. | …… |  |  |  |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  |  |  |  | 
23 | 1.268 | 1.354 |  |  |  |  | 
24 | 1.464 | 0.614 |  |  |  |  | 
EA02 |  | 1.016 |  |  |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP1.計算往測各間隔點位的高程差
EA02~1高程差 =
往測
返測
平均

## Slide 11
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 |  |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  |  |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 |  |  |  |  | 
…... | ……. | …… |  |  |  |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  |  |  |  | 
23 | 1.268 | 1.354 |  |  |  |  | 
24 | 1.464 | 0.614 |  |  |  |  | 
EA02 |  | 1.016 |  |  |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP1.計算往測各間隔點位的高程差
EA02~1高程差 = EA02點後視 – 第2點前視
往測
返測
平均

## Slide 12
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  |  |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 |  |  |  |  | 
…... | ……. | …… |  |  |  |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  |  |  |  | 
23 | 1.268 | 1.354 |  |  |  |  | 
24 | 1.464 | 0.614 |  |  |  |  | 
EA02 |  | 1.016 |  |  |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP1.計算往測各間隔點位的高程差
EA02~1高程差 = EA02點後視 – 第2點前視
往測
返測
平均

## Slide 13
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 |  |  |  |  | 
…... | ……. | …… |  |  |  |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  |  |  |  | 
23 | 1.268 | 1.354 |  |  |  |  | 
24 | 1.464 | 0.614 |  |  |  |  | 
EA02 |  | 1.016 |  |  |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP1.計算往測各間隔點位的高程差
1~2點高程差 = 第1點後視 – 第2點前視，以後所有點以此類推
往測
返測
平均

## Slide 14
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  |  |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. |  |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 |  |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  |  |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  |  |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP1.計算往測各間隔點位的高程差
1~2點高程差 = 第1點後視 – 第2點前視，以後所有點以此類推
往測
返測
平均

## Slide 15
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  |  |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. |  |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 |  |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  |  |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  |  |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP2.計算各點高程
第2點高程
往測
返測
平均

## Slide 16
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  |  |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. |  |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 |  |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  |  |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  |  |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP2.計算各點高程
第2點高程 = EA02點高程
往測
返測
平均

## Slide 17
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  |  |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. |  |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 |  |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  |  |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  |  |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP2.計算各點高程
第2點高程 = EA02點高程 + EA02~第2點高程差
往測
返測
平均

## Slide 18
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  |  |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. |  |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 |  |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  |  |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  |  |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP2.計算各點高程
第2點高程 = EA02點高程 + EA02~第2點高程差
往測
返測
平均

## Slide 19
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  |  |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. |  |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 |  |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  |  |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  |  |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP2.計算各點高程
第3點高程 = 第2點高程 + 2~3點高程差，以後點以此類推
往測
返測
平均

## Slide 20
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP2.計算各點高程
第3點高程 = 第2點高程 + 2~3點高程差，以後點以此類推
往測
返測
平均

## Slide 21
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP3.計算後視讀數、前視讀數總和
往測
返測
平均

## Slide 22
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 |  | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP3.計算後視讀數、前視讀數總和
往測
返測
平均

## Slide 23
名詞介紹

## Slide 24
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 |  | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP4.計算誤差、總改正數
往測
返測
平均

## Slide 25
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 |  | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 |  | 總改正數 |  | 
手算STEP4.計算誤差、總改正數
誤差為後視總和-前視總和
往測
返測
平均

## Slide 26
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 |  | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 
手算STEP4.計算誤差、總改正數
誤差為後視總和-前視總和 總改正數 = -誤差
往測
返測
平均

## Slide 27
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 |  | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 |  | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 |  | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 |  | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 |  | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 |  | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 
手算STEP5.計算配賦值
配賦值 = (總改正數 / 總點位數) X 點位號數
往測
返測
平均

## Slide 28
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 | 0.001 | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 | 0.001 | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 | 0.002 | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… | …… | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 | 0.015 | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 | 0.016 | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 | 0.017 | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 | 0.017 | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 
手算STEP5.計算配賦值
配賦值 = (總改正數 / 總點位數) X 點位號數
往測
返測
平均

## Slide 29
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 | 0.001 | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 | 0.001 | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 | 0.002 | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… | …… | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 | 0.015 | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 | 0.016 | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 | 0.017 | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 | 0.017 | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 
手算STEP6.計算修正後高程
往測
返測
平均

## Slide 30
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 | 0.001 | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 | 0.001 | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 | 0.002 | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… | …… | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 | 0.015 | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 | 0.016 | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 | 0.017 | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 | 0.017 | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 
手算STEP6.計算修正後高程
第2點修正後高程
往測
返測
平均

## Slide 31
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 | 0.001 | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 | 0.001 | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 | 0.002 | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… | …… | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 | 0.015 | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 | 0.016 | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 | 0.017 | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 | 0.017 | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 
手算STEP6.計算修正後高程
第2點修正後高程
= EA02修正後高程
往測
返測
平均

## Slide 32
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 | 0.001 | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 | 0.001 | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 | 0.002 | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… | …… | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 | 0.015 | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 | 0.016 | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 | 0.017 | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 | 0.017 | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 
手算STEP6.計算修正後高程
第2點修正後高程
= EA02修正後高程 + EA02~第2點高程差
往測
返測
平均

## Slide 33
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 | 0.001 | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 | 0.001 | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 | 0.002 | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… | …… | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 | 0.015 | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 | 0.016 | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 | 0.017 | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 | 0.017 | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 
手算STEP6.計算修正後高程
第2點修正後高程
= EA02修正後高程 + EA02~第2點高程差 + 第2點配賦值
往測
返測
平均

## Slide 34
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 | 0.001 | 100.570
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 | 0.001 | 
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 | 0.002 | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… | …… | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 | 0.015 | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 | 0.016 | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 | 0.017 | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 | 0.017 | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 
手算STEP6.計算修正後高程
第2點修正後高程
= EA02修正後高程 + EA02~第2點高程差 + 第2點配賦值
往測
返測
平均

## Slide 35
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 | 0.001 | 100.570
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 | 0.001 | 98.721
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 | 0.002 | 
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… | …… | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 | 0.015 | 
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 | 0.016 | 
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 | 0.017 | 
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 | 0.017 | 
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 
手算STEP6.計算修正後高程
第3點修正後高程 = 第2點修正後高程 + 第2~3點高程差
+ 第3點配賦值，以後點以此類推
往測
返測
平均

## Slide 36
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 | 0.001 | 100.570
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 | 0.001 | 98.721
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 | 0.002 | 99.545
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… | …… | …….
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 | 0.015 | 97.593
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 | 0.016 | 98.397
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 | 0.017 | 99.051
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 | 0.017 | 99.500
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 
完成往測內頁計算
往測
返測
平均

## Slide 37
手算STEP7.計算返測內業
所有點位順序與往測相反，其他所有計算過程與往測一模一樣
往測
返測
平均
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.145 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
24 | 2.837 | 1.592 |  |  |  |  | 
23 | 1.405 | 3.491 |  |  |  |  | 
22 | 3.626 | 2.209 |  |  |  |  | 
…... | ……. | …… |  |  |  |  | 
4 | 2.683 | 0.725 |  |  |  |  | 
3 | 3.155 | 3.507 |  |  |  |  | 
2 | 2.926 | 1.302 |  |  |  |  | 
EA02 |  | 3.993 |  |  |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 

## Slide 38
手算STEP7.計算返測內業
所有點位順序與往測相反，其他所有計算過程與往測一模一樣
往測
返測
平均
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.145 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
24 | 2.837 | 1.592 |  | 0.447 |  |  | 
23 | 1.405 | 3.491 |  | 0.654 |  |  | 
22 | 3.626 | 2.209 |  | 0.804 |  |  | 
…... | ……. | …… | …… | …… |  |  | 
4 | 2.683 | 0.725 |  | 0.233 |  |  | 
3 | 3.155 | 3.507 |  | 0.824 |  |  | 
2 | 2.926 | 1.302 | 1.853 |  |  |  | 
EA02 |  | 3.993 |  | 1.067 |  |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 

## Slide 39
手算STEP7.計算返測內業
所有點位順序與往測相反，其他所有計算過程與往測一模一樣
往測
返測
平均
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.145 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
24 | 2.837 | 1.592 |  | 0.447 | 99.053 |  | 
23 | 1.405 | 3.491 |  | 0.654 | 98.399 |  | 
22 | 3.626 | 2.209 |  | 0.804 | 97.595 |  | 
…... | ……. | …… | …… | …… | …… |  | 
4 | 2.683 | 0.725 |  | 0.233 | 99.529 |  | 
3 | 3.155 | 3.507 |  | 0.824 | 98.705 |  | 
2 | 2.926 | 1.302 | 1.853 |  | 100.558 |  | 
EA02 |  | 3.993 |  | 1.067 | 99.491 |  | 
總和 |  |  | 誤差 |  | 總改正數 |  | 

## Slide 40
手算STEP7.計算返測內業
所有點位順序與往測相反，其他所有計算過程與往測一模一樣
往測
返測
平均
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.145 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
24 | 2.837 | 1.592 |  | 0.447 | 99.053 |  | 
23 | 1.405 | 3.491 |  | 0.654 | 98.399 |  | 
22 | 3.626 | 2.209 |  | 0.804 | 97.595 |  | 
…... | ……. | …… | …… | …… | …… |  | 
4 | 2.683 | 0.725 |  | 0.233 | 99.529 |  | 
3 | 3.155 | 3.507 |  | 0.824 | 98.705 |  | 
2 | 2.926 | 1.302 | 1.853 |  | 100.558 |  | 
EA02 |  | 3.993 |  | 1.067 | 99.491 |  | 
總和 | 51.389 | 51.398 | 誤差 |  | 總改正數 |  | 

## Slide 41
手算STEP7.計算返測內業
所有點位順序與往測相反，其他所有計算過程與往測一模一樣
往測
返測
平均
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.145 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
24 | 2.837 | 1.592 |  | 0.447 | 99.053 |  | 
23 | 1.405 | 3.491 |  | 0.654 | 98.399 |  | 
22 | 3.626 | 2.209 |  | 0.804 | 97.595 |  | 
…... | ……. | …… | …… | …… | …… |  | 
4 | 2.683 | 0.725 |  | 0.233 | 99.529 |  | 
3 | 3.155 | 3.507 |  | 0.824 | 98.705 |  | 
2 | 2.926 | 1.302 | 1.853 |  | 100.558 |  | 
EA02 |  | 3.993 |  | 1.067 | 99.491 |  | 
總和 | 51.389 | 51.398 | 誤差 | -0.009 | 總改正數 | 0.009 | 

## Slide 42
手算STEP7.計算返測內業
所有點位順序與往測相反，其他所有計算過程與往測一模一樣
往測
返測
平均
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.145 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
24 | 2.837 | 1.592 |  | 0.447 | 99.053 | 0.001 | 
23 | 1.405 | 3.491 |  | 0.654 | 98.399 | 0.001 | 
22 | 3.626 | 2.209 |  | 0.804 | 97.595 | 0.001 | 
…... | ……. | …… | …… | …… | …… | …… | 
4 | 2.683 | 0.725 |  | 0.233 | 99.529 | 0.007 | 
3 | 3.155 | 3.507 |  | 0.824 | 98.705 | 0.008 | 
2 | 2.926 | 1.302 | 1.853 |  | 100.558 | 0.009 | 
EA02 |  | 3.993 |  | 1.067 | 99.491 | 0.009 | 
總和 | 51.389 | 51.398 | 誤差 | -0.009 | 總改正數 | 0.009 | 

## Slide 43
手算STEP7.計算返測內業
所有點位順序與往測相反，其他所有計算過程與往測一模一樣
往測
返測
平均
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.145 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
24 | 2.837 | 1.592 |  | 0.447 | 99.053 | 0.001 | 99.053
23 | 1.405 | 3.491 |  | 0.654 | 98.399 | 0.001 | 98.400
22 | 3.626 | 2.209 |  | 0.804 | 97.595 | 0.001 | 97.596
…... | ……. | …… | …… | …… | …… | …… | ……
4 | 2.683 | 0.725 |  | 0.233 | 99.529 | 0.007 | 99.536
3 | 3.155 | 3.507 |  | 0.824 | 98.705 | 0.008 | 98.713
2 | 2.926 | 1.302 | 1.853 |  | 100.558 | 0.009 | 100.567
EA02 |  | 3.993 |  | 1.067 | 99.491 | 0.009 | 99.500
總和 | 51.389 | 51.398 | 誤差 | -0.009 | 總改正數 | 0.009 | 

## Slide 44
手算STEP8.計算平均高程
各點最後平均高程 = (各點往測修正後高程+返測修正後高程)/2
往測
返測
平均
點位 | 往測修正後高程 | 返測修正後高程 | 修正高程總和 | 平均高程(m)
EA02 | 99.500 | 99.500 | 199.000 | 99.500
2 | 100.570 | 100.567 | 201.137 | 100.569
3 | 98.721 | 98.713 | 199.434 | 99.717
4 | 99.545 | 99.537 | 199.082 | 99.541
……. | ……. | …… | ……. | …….
21 | 100.321 | 100.327 | 200.648 | 100.324
22 | 97.593 | 97.596 | 195.189 | 97.595
23 | 98.397 | 98.400 | 196.797 | 98.398
24 | 99.051 | 99.053 | 198.104 | 99.052
=
+

## Slide 45: PART2 輸入及輸出資料

## Slide 46: 輸入資料
往測資料
原點高程
後視
前視
返測資料
後視
前視

## Slide 47: 輸出資料
第一部分 － 往測輸出 | 
1.各點點號 | 4.往測後視、前視總和
2.往測input | 5.誤差、改正數
3.往測各點的高程、配賦值、修正後高程 | 
第二部分 － 返測輸出 | 
1.各點點號 | 4.返測後視、前視總和
2.返測input | 5.誤差、改正數
3.返測各點的高程、配賦值、修正後高程 | 
第三部分 － 平均高程輸出
1.各點點號
2.各點平均高程

## Slide 48: PART3 解題與程式試寫

## Slide 49: 宣告區域
宣告變數 | 說明
宣告整數變數： n | 
宣告實數變數： ABS_height | 
宣告實數陣列： BS(:),FS(:) | 
宣告實數陣列： height(:) | 
宣告實數陣列： fixed_height(:) | 
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 |  |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  |  |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 |  |  |  |  | 
n | ……. | …… |  |  |  |  | 

## Slide 50: 宣告區域
宣告變數 | 說明
宣告整數變數： n | 記錄總站點數
宣告實數變數： ABS_height | 
宣告實數陣列： BS(:),FS(:) | 
宣告實數陣列： height(:) | 
宣告實數陣列： fixed_height(:) | 
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 |  |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  |  |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 |  |  |  |  | 
n | ……. | …… |  |  |  |  | 

## Slide 51: 宣告區域
宣告變數 | 說明
宣告整數變數： n | 記錄總站點數
宣告實數變數： ABS_height | 記錄原點(起始點)高程
宣告實數陣列： BS(:),FS(:) | 
宣告實數陣列： height(:) | 
宣告實數陣列： fixed_height(:) | 
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 |  |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  |  |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 |  |  |  |  | 
n | ……. | …… |  |  |  |  | 

## Slide 52: 宣告區域
宣告變數 | 說明
宣告整數變數： n | 記錄總站點數
宣告實數變數： ABS_height | 記錄原點(起始點)高程
宣告實數陣列： BS(:),FS(:) | 記錄往、返測前後視讀數
宣告實數陣列： height(:) | 
宣告實數陣列： fixed_height(:) | 
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 |  |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  |  |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 |  |  |  |  | 
n | ……. | …… |  |  |  |  | 

## Slide 53: 宣告區域
宣告變數 | 說明
宣告整數變數： n | 記錄總站點數
宣告實數變數： ABS_height | 記錄原點(起始點)高程
宣告實數陣列： BS(:),FS(:) | 記錄往、返測前後視讀數
宣告實數陣列： height(:) | 記錄各點位的高程
宣告實數陣列： fixed_height(:) | 
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 |  |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  |  |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 |  |  |  |  | 
n | ……. | …… |  |  |  |  | 

## Slide 54: 宣告區域
宣告變數 | 說明
宣告整數變數： n | 記錄總站點數
宣告實數變數： ABS_height | 記錄原點(起始點)高程
宣告實數陣列： BS(:),FS(:) | 記錄往、返測前後視讀數
宣告實數陣列： height(:) | 記錄各點位的高程
宣告實數陣列： fixed_height(:) | 記錄各點位的修正後高程
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 |  | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 |  |  |  |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  |  |  |  | 
4 | 1.555 | 2.673 |  |  |  |  | 
n | ……. | …… |  |  |  |  | 

## Slide 55: 宣告區域
宣告變數 | 說明
宣告實數變數： sigma_BS,sigma_FS | 
宣告實數陣列： sum_fixed_height(:) | 
宣告實數陣列： avg_fixed_height(:) | 
宣告實數變數： fix,closed | 
點位 | 往測高程 | 返測高程 | 高程總和 | 平均高程
EA02 | 99.500 | 99.500 |  | 
2 | 100.570 | 100.567 |  | 
3 | 98.721 | 98.713 |  | 
……. | ……. | …… |  | 
23 | 98.397 | 98.400 |  | 
24 | 99.051 | 99.053 |  | 
點位 | 後視(m) | 前視(m)
EA02 | 1.833 | 
2 | 1.378 | 0.764
…... | ……. | ……
24 | 1.464 | 0.614
EA02 |  | 1.016
總和 |  | 

## Slide 56: 宣告區域
宣告變數 | 說明
宣告實數變數： sigma_BS,sigma_FS | 記錄後視、前視總和
宣告實數陣列： sum_fixed_height(:) | 
宣告實數陣列： avg_fixed_height(:) | 
宣告實數變數： fix,closed | 
點位 | 往測高程 | 返測高程 | 高程總和 | 平均高程
EA02 | 99.500 | 99.500 |  | 
2 | 100.570 | 100.567 |  | 
3 | 98.721 | 98.713 |  | 
……. | ……. | …… |  | 
23 | 98.397 | 98.400 |  | 
24 | 99.051 | 99.053 |  | 
點位 | 後視(m) | 前視(m)
EA02 | 1.833 | 
2 | 1.378 | 0.764
…... | ……. | ……
24 | 1.464 | 0.614
EA02 |  | 1.016
總和 |  | 

## Slide 57: 宣告區域
宣告變數 | 說明
宣告實數變數： sigma_BS,sigma_FS | 記錄後視、前視總和
宣告實數陣列： sum_fixed_height(:) | 記錄各點的往、返測總高程
宣告實數陣列： avg_fixed_height(:) | 
宣告實數變數： fix,closed | 
點位 | 往測高程 | 返測高程 | 高程總和 | 平均高程
EA02 | 99.500 | 99.500 |  | 
2 | 100.570 | 100.567 |  | 
3 | 98.721 | 98.713 |  | 
……. | ……. | …… |  | 
23 | 98.397 | 98.400 |  | 
24 | 99.051 | 99.053 |  | 
點位 | 後視(m) | 前視(m)
EA02 | 1.833 | 
2 | 1.378 | 0.764
…... | ……. | ……
24 | 1.464 | 0.614
EA02 |  | 1.016
總和 |  | 

## Slide 58: 宣告區域
宣告變數 | 說明
宣告實數變數： sigma_BS,sigma_FS | 記錄後視、前視總和
宣告實數陣列： sum_fixed_height(:) | 記錄各點的往、返測總高程
宣告實數陣列： avg_fixed_height(:) | 記錄各點的最後平均高程
宣告實數變數： fix,closed | 
點位 | 往測高程 | 返測高程 | 高程總和 | 平均高程
EA02 | 99.500 | 99.500 |  | 
2 | 100.570 | 100.567 |  | 
3 | 98.721 | 98.713 |  | 
……. | ……. | …… |  | 
23 | 98.397 | 98.400 |  | 
24 | 99.051 | 99.053 |  | 
點位 | 後視(m) | 前視(m)
EA02 | 1.833 | 
2 | 1.378 | 0.764
…... | ……. | ……
24 | 1.464 | 0.614
EA02 |  | 1.016
總和 |  | 

## Slide 59: 宣告區域
宣告變數 | 說明
宣告實數變數： sigma_BS,sigma_FS | 記錄後視、前視總和
宣告實數陣列： sum_fixed_height(:) | 記錄各點的往、返測總高程
宣告實數陣列： avg_fixed_height(:) | 記錄各點的最後平均高程
宣告實數變數： fix,closed | 記錄配賦值、改正數
點位 | 往測高程 | 返測高程 | 高程總和 | 平均高程
EA02 | 99.500 | 99.500 |  | 
2 | 100.570 | 100.567 |  | 
3 | 98.721 | 98.713 |  | 
……. | ……. | …… |  | 
23 | 98.397 | 98.400 |  | 
24 | 99.051 | 99.053 |  | 
點位 | 後視(m) | 前視(m)
EA02 | 1.833 | 
2 | 1.378 | 0.764
…... | ……. | ……
24 | 1.464 | 0.614
EA02 |  | 1.016
總和 |  | 

## Slide 60: 主程式
1、由往測數據、返測數據讀入資料
open(10,file='input_forward.txt',status='old')
open(12,file='input_backward.txt',status='old')
２、將內業資料輸出output.txt
open(11,file='output.txt',status='replace')
３、副程式1－計算往測點位數目及設定陣列大小
call allocate_forward

## Slide 61: 主程式
４、副程式2－讀入及計算往測數據
call input_forward
５、副程式3－輸出往測內業
call output_forward
６、副程式4－計算返測點位數目
call allocate_backward

## Slide 62: 主程式
７、副程式5－讀入及計算返測數據
call input_backward
８、副程式6－輸出返測內業
call output_backward
９、副程式7－輸出平均高程
call output_final

## Slide 63: 副程式1－計算點位數目及設定陣列大小
backsight | foresight | height: 99.500
1.833 |  | 
1.378 | 0.764 | 
3.496 | 3.227 | 
…… | ……. | 
2.157 | 2.887 | 
1.268 | 1.354 | 
1.464 | 0.614 | 
 | 1.016 | 
宣告臨時變數 ： mes、temp
設置迴圈，將資料放入temp，每讀入一行資料，行數n = 總行數n+1，假如mes < 0 ，離開迴圈。
第一行為標題，後視、前視的最後、第一行資料。
總點位數 n = 行數 n - 2
大小為n的陣列：後視、前視
allocate(BS(1,n),FS(1,n))

## Slide 64: 副程式1－計算點位數目及設定陣列大小
閉合水準的起點與終點為同一點，高程數 = 點位數 + 1
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程(m) | 修正後 高程(m)
EA02 | 1.833 |  | 99.500 | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 |  | 
3 | 3.496 | 3.227 |  | 
4 | 1.555 | 2.673 |  | 
…... | ……. | …… |  | 
22 | 2.157 | 2.887 |  | 
23 | 1.268 | 1.354 |  | 
24 | 1.464 | 0.614 |  | 
EA02 |  | 1.016 |  | 
大小為n+1的陣列：
各點位高程
各點位修正後高程
各點位平均高程
Allocate:
fixed_height(1:n+1)
sum_fixed_height(1:n+1)
avg_fixed_height(1:n+1)

## Slide 65: 副程式2－讀入往測數據及計算往測內業
backsight | foresight | height: 99.500
1.833 |  | 
1.378 | 0.764 | 
3.496 | 3.227 | 
1.555 | 2.673 | 
…… | ……. | 
2.157 | 2.887 | 
1.268 | 1.354 | 
1.464 | 0.614 | 
 | 1.016 | 
宣告文字常數：temp1，temp2，temp3(用於移除標題)
宣告臨時變數：I ( do loop 計算器 )
read(10,*)，讀入第一行資料：
temp1, temp2, temp3, abs_height
讀入第二行資料：
bs(1)
讀入第三~倒數第二行：
bs(2~n), fs(1~n-1)
讀入最後一行資料；
fs(n)

## Slide 66: 副程式2－讀入往測數據及計算往測內業
do i = 2, n+1
height(i) = height(i-1) + BS(i-1) - FS(i-1)
end do
第2點高程 = 原點高程 + 原點後視 – 第2點前視
第i點高程 = 第i-1點高程 + 第i+1點後視 – 第i點前視
原點高程為已知
height(1) = ABS_height

## Slide 67: 副程式2－讀入往測數據及計算往測內業
do i = 1, n
sigma_BS = sigma_BS + BS(i)
sigma_FS = sigma_FS + FS(i)
end do
計算後視、前視讀數總和
閉合差 = 後視讀數總和 – 前視讀數總和
Closed = sigma_BS - sigma_FS
配賦值 = 總改正數/站點數 = (-閉合差)/站點數
fix = (-closed) / n
計算閉合差、配賦值

## Slide 68: 副程式2－讀入往測數據及計算往測內業
設置迴圈 i = 2, n+1
fixed_height(i) = height(i) + fix*(i-1)
結束迴圈
原點高程不用修正
fixed_height(1) = height(1)
先記錄往測修正後高程，用於後面計算平均高程
sum_fixed_height = fixed_height
第i點修正後高程 = 第i點高程 + 配賦值*(i-1)

## Slide 69: 副程式3－往測資料輸出
往測內業計算完成後，務必先將資料輸出，否則在所有資料在計算返測後會不見。
(1)先輸出第1行資料：
write(11,'(……)'EA02',BS(1),ABS_height,'0.000',height(1)
(2)再輸出第2~n行資料：
設置迴圈 i = 2, n
write(11,'(……)')i,BS(i),FS(i-1),height(i),fix*(i-1),fixed_height(i)
結束迴圈

## Slide 70: 副程式3－往測資料輸出
往測內業計算完成後，務必先將資料輸出，否則在所有資料在計算返測後會不見。
(3)再輸入最後一行資料：
write(11,'(……)')'EA02',FS(n),height(n+1),fix*n,fixed_height(n+1)
(4)輸出往測後視讀數、前視讀數總和、閉合差、改正數
write(11,‘(……)’)'Σ後視=',sigma_BS,'Σ前視=',sigma_FS
write(11,'(……)') '閉合差 =(ΣB-ΣF) =',closed
write(11,'(……)') '改正數 = -閉合差 =',(-closed)

## Slide 71: 副程式4－計算返測點位數目
1.833 | 
1.378 | 0.764
3.496 | 3.227
…… | …….
2.157 | 2.887
1.268 | 1.354
1.464 | 0.614
 | 1.016
宣告臨時變數 ： mes、temp
設置迴圈，將資料放入temp，每讀入一行資料，行數n = 總行數n+1，當mes < 0 ，離開迴圈。
後視、前視的最後、第一行無資料，總點位數 n = 行數 n - 1
do
read(12,*,iostat=mes)temp
if(mes<0) exit
n=n+1
end do
n=n-1

## Slide 72: 副程式5－讀入返測數據及計算返測內業
宣告臨時變數 ： mes、temp
read(12,*)BS(1)
do i=2,n
read(12,*)BS(i),FS(i-1)
end do
read(12,*)FS(n)
(1)讀入資料及計算後視、前視讀數總和
讀入後視第1筆資料
讀入後視第2~n筆資料及前視第1~n-1筆資料
讀入前視第n筆資料
1.833 | 
1.378 | 0.764
3.496 | 3.227
1.555 | 2.673
0.269 | 1.323
…… | …….
2.157 | 2.887
1.268 | 1.354
1.464 | 0.614
 | 1.016

## Slide 73: 副程式5－讀入返測數據及計算返測內業
height(1) = ABS_height
do i = 2, n+1
height(i) = height(i-1) + BS(i-1) - FS(i-1)
end do
(2)返測各點位高程
起點高程為已知
計算第2點~終點高程
(3)計算後視、前視總讀數
do i = 1, n
sigma_BS = sigma_BS + BS(i)
sigma_FS = sigma_FS + FS(i)
end do
後視讀數總和
前視讀數總和

## Slide 74: 副程式5－讀入返測數據及計算返測內業
Closed = sigma_BS - sigma_FS
fix = (-closed) / n
(4)計算閉合差、配賦值
(5)計算後視、前視總讀數
fix_height(1) = ABS_height
do i = 2, n+1
fixed_height(i) = height(i) + fix*(i-1)
end do
閉合差
配賦值
起點高程為已知
計算第2點~終點高程

## Slide 75: 副程式5－讀入返測數據及計算返測內業
do i = 2, n
sum_fixed_height(i)=sum_fixed_height(i)+fixed_height(n+2-i)
end do
(6)計算各點往返修正後高程總和
1 | 2 | 3 | 4 | … | n-2 | n-1 | n | 1
1 | n-1 | n-2 | n-3 | … | 4 | 3 | 2 | 1
n+1
往
返
i
需特別注意，往測與返測的點位順序為相反。
起點與終點為同一點，故返測第i點相當於往測第(n+2-i)點

## Slide 76: 副程式6－返測資料輸出
①輸出第1行資料
write(11,'(……)'EA02',BS(1),ABS_height,'0.000',height(1)
②利用迴圈，輸入第2~n行資料
do i = 2, n
write(11,'(……)')i,BS(i),FS(i-1),height(i),fix*(i-1),fixed_height(i)
end do
③輸出第n+1行資料
write(11,'(……)')‘…',FS(n),height(n+1),fix*n,fixed_height(n+1)
(6)計算各點往返修正後高程總和

## Slide 77: 副程式6－返測資料輸出
④輸出返測後視、前視總和
write(11,‘(……)’)‘Σ後視=’,sigma_BS,‘Σ前視=',sigma_FS
⑤輸出閉合差
write(11,'(……)') '閉合差 =(ΣB-ΣF) =',closed
⑥輸出改正數
write(11,'(……)') '改正數 = -閉合差 =',(-closed)
(6)計算各點往返修正後高程總和

## Slide 78: 副程式7－計算並輸出平均高程
最後平均高程 = 往返測修正後高程總和 / 2
avg_fixed_height = sum_fixed_height / 2
計算最後平均高程
write(11,'(……)')'EA02',ABS_height
do i = 2, n
write(11,'(……)')i,avg_fixed_height(i)
end do
輸出最後平均高程
起點最後高程
第2點~第n點最後高程

## Slide 79: PART4 程式實際成果

## Slide 80: 宣告區域

## Slide 81: 主程式

## Slide 82: 副程式1－計算點位數目及設定陣列大小

## Slide 83: 副程式2(a)－讀入往測數據

## Slide 84: 副程式2(b)－計算往測內業

## Slide 85: 副程式3－往測資料輸出

## Slide 86: 副程式4－計算返測點位數目

## Slide 87: 副程式5(a)－讀入返測數據

## Slide 88: 副程式5(b)－計算返測內業

## Slide 89: 副程式6－返測資料輸出

## Slide 90: 副程式7－輸出平均高程

## Slide 94: PART5 測試程式及除錯

## Slide 95: 步驟1：核對數據 起點與終點修正後高程必須相同!!!
點位 | 後視(m) | 前視(m) | 高程差(m) |  | 高程(m) | 配賦值 (m) | 修正後 高程(m)
 |  |  | + | - |  |  | 
EA02 | 1.833 |  |  |  | 99.500 | 0.000 | 99.500
2 | 1.378 | 0.764 | 1.069 |  | 100.569 | 0.001 | 100.570
3 | 3.496 | 3.227 |  | 1.849 | 98.720 | 0.001 | 98.721
4 | 1.555 | 2.673 | 0.823 |  | 99.543 | 0.002 | 99.545
…... | ……. | …… | ……. | ……. | …… | …… | …….
22 | 2.157 | 2.887 |  | 2.729 | 97.578 | 0.015 | 97.593
23 | 1.268 | 1.354 | 0.803 |  | 98.381 | 0.016 | 98.397
24 | 1.464 | 0.614 | 0.654 |  | 99.035 | 0.017 | 99.051
EA02 |  | 1.016 | 0.448 |  | 99.483 | 0.017 | 99.500
總和 | 44.798 | 44.815 | 誤差 | -0.017 | 總改正數 | 0.017 | 

## Slide 98: 步驟2：將output結果和excel檔案比較
往測結果相同，通過測試

## Slide 99: 步驟2：將output結果和excel檔案比較
返測結果相同，通過測試

## Slide 100: 步驟2：將output結果和excel檔案比較
平均高程結果相同，通過測試

## Slide 101: 小組分工
0711239 李勝維(36%) ：撰寫程式、製作簡報 、上台報告
0711243 施大為(42%) ：製作大部分簡報、報告word檔案、
提供報告題目idea、上台報告
0711207 高宏奕(22%) ：製作簡報、上台報告

## Slide 102: Thanks for listening!